在安装使用前请仔细阅读产品使用说明书

使用说明书

KXY127矿用隔爆兼本安型音箱

长春东煤机电有限公司

出版日期：2014-07-31

目录

1 主要用途及适用范围………………………………………………2

2 防爆形式…………………………………………………………………2

3 环境要求…………………………………………………………………2

4 主要电气性能…………………………………………………………………3

5 安装要求及使用说明…………………………………………………………3

6 维护修理 故障分析与排除……………………………………………………4

7 注意事项…………………………………………………………………5

8 运输 贮存…………………………………………………………………5

9 开箱及检查…………………………………………………………………5

10定货须知…………………………………………………………………5

KXY127矿用隔爆兼本安型音箱

1．概述

1.1执行标准

GB 3836.1-2010  爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求

GB3836.2-2010    爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB 3836.4-2010  爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的设备

Q/DMJD 47-2014

1.2主要用途及适用范围

KXY127矿用隔爆兼本安型音箱（以下简称音箱）为煤矿行业专用音响产品，适用于煤矿井下人行道、停车场、休息室等场所。通过前置功放或其它音频播放设备，将音频信号传输到该设备，为井下工人提供音乐与安全知识教育。从而提高煤矿安全生产意识，丰富职工的文化生活。

1.3工作原理

地面传输来的光信号，经音频光端机变换成音频电信号，再由以音频功放为核心部件组成功放板进行功率放大，最后由扬声器向外发声。该产品采用进口大功率立体声高保真音频功放芯片精心设计，具有音质优美动听、使用寿命长、安全可靠等优点。

1.4型号及其含义

K     XY      127

额定电压

音箱

矿用设备

2．防爆型式

本产品为矿用隔爆兼本质安全型，标志为Exd [ib]I Mb。

3．环境要求

3.1工作环境条件

a)环境温度：0℃～+40℃；

b)相对湿度：≤95%（+25℃）；

c)大气压力：80KPa～106 KPa；

d)无显著振动和冲击及淋水的场所的场合。

e)不要在强电磁场的环境中使用，

f)可在含有甲烷和煤尘爆炸性环境的煤矿中使用，但不得在含有腐蚀气体的场合中使用。

3.2 储存运输环境条件

3.2.1储存环境条件

a)温    度：－40℃～＋60℃

b)平均相对湿度：≤90% （+25℃）

c)机械环境：振动加速度50m/s2，冲击加速度500m/s2

3.2.2运输环境条件

包装好的产品可以用水运、陆运、空运等工具正常运输。产品在运输过程中不得倒置、倒放、不得受到强烈的颠簸、振动，避免日晒、雨水直接淋袭，避免跌落、碰撞。

4 ．主要参数

4.1主要电气性能

输入电压：AC127V

输入电流：≤500mA

接受灵敏度：≤-12dBm

频率响应：100～10kHz

声级强度：在1米范围声级强度最大值不小于85dB

4.2本安参数：

由无锡煤科电器有限公司生产的输出本质安全型电源MKDD-II（防爆证号：320130254U）供电：U。：12.5VDC   I。：2000mA     工作电压：12.5VDC   工作电流≤440mA

5 ．安装要求及使用说明

5.1安装要求

5.1.1产品安装方便，可吊挂矿山井下人行道，停车场，休息室等场所。

5.1.2在地面或安装现场条件允许的条件下调节功率放大器的音量、高低音、平衡。

6．维护修理 故障分析与排除

音箱要有专人维护，定时观察它的工作状态，对连接电缆要经常察看，交换机受到损坏时要立即修理、更换，更换的器件必须与原器件型号及技术指标相同。若发生故障，请不要在井下处理，待拿到地面后进行修理，我公司负责对产品保修壹年，长期维修，请勿随意修理，更不许对其内部结构及电路进行改动。故障现象及采取相应措施参照下表。

| 序号 | 故障现象 | 相应措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无声 | 更换电源模块 |
| 2 | 一侧有声 | 更换另一侧扬声器 |
| 3 | 只有“嗡嗡“声 | 更换电话板 |

7．注意事项

1）本产品长期不用的情况下，应置放在没有日晒、雨淋和腐蚀性气体的环境中存放！

2）本安产品不得随意与其它未经联检的设备连接！

3）维修时不得改变本安电路和本安电路的有关元器件的电器参数、规格和型号！

4）在保养和维修时，“严禁带电开盖”，“严禁损坏隔爆面”,不使用的电缆引入装置必须加堵板！

# 8．运输 贮存

8.1 音箱在运输中不得碰撞,并防止雨水及风沙的侵入;

8.2 音箱应适应水路、公路、铁路及航空运输;

8.3 音箱应在温度0-35℃,相对湿度不大于85%,且通风良好无腐浊性气体的室内存放。

9．开箱及检查

9.1 随机文件

a．使用说明书一份

b．出厂合格证一份

c．装箱单一份

9.2 备、附件

专用工具一套

9.3 按用户要求可提供下列备件：

a．接线盒

b．各单元电路板组件

c．电缆

# 10．定货须知

# 定货时请写明：

a．型号、名称、数量；

b．按用户要求可提供的备件名称与数量。

| 关联设备 |
| --- |
| 序号 | 零部件（材料）名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 安标证号 | 有效期 | 受控类别 |
| 1 | 矿用隔爆兼本安型有线基站 | KT201-F1 | 长春东煤机电有限公司 | 申办中 | 申办中 | A |

生产厂家：长春东煤有限公司

厂    址：长春市高新开发区超群街2099号

邮政编码：130103

联系电话：0431-85046666

传    真：0431-89251966

联 系 人：梁庆伟（13904331784）

技术支持：高  华（13894817150）

使用前请详细阅读使用说明书！